KVALITETSBESTÄMMELSER FÖR LÖVTIMMER

Sammanställning av högsta tillåtna förekomst av kvist och vissa fel vid bedömning av kvaliteten av björk och altimmer. De i tabellen angivna tillåtna felen utgör var för sig maximum för stockar av klenare dimensioner , ju större, framförallt grövre en stock är desto flera och större fel kan tillåtas.

| Kvist/fel | Klass AB | Klass C |
| --- | --- | --- |
| Råkvist | På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 25% av stockens toppdiameter eller högst två (2) st/stockmeter max hälften så stora. | På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 40% av stockens toppdiameter eller högst två (2) st/stockmeter max hälften så stora. |
| Torrkvist | På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 10% av stockens toppdiameter. | På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 20% av stockens toppdiameter eller högst två (2) st /stockmeter max hälften så stora. |
| Rötkvist | Ingen | På varje meter av stockens längd tillåts en (1) kvist med en max diameter motsvarande 5% av stockens toppdiameter. |
| Vattskott | Obetydligt antal | Obegränsat |
| Fast och lös röta samt rödkärna | Hos stockar grövre än 22 cm i topp. Max diameter 10% av stocken toppdiameter. Ej genomgående. | Max diameter 20% av stockens toppdiameter. Genomgående tillåtet. |
| Krök i en led | Båghöjden får vara högst 5 % av stocklängden | Båghöjden får vara högst 10 % av stocklängden. Är avvikelsen större görs skäligt avdrag |
| Tvärkrök eller krök i flera led | Tillåts ej | Tillåts ej |
| Lyror ock barkdrag | Endast ytliga om högst 1 cm djup tillåts. | Endast ytliga om högst 2 cm djup tillåts. |